##### Załącznik nr 4 do SIWZ

##### FORMULARZ OFERTY TECHNICZNEJ

##### nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:  MKUO ProNatura ZP/NO/5/ 17

Nazwa zadania: „Dostawa, montaż i uruchomienie fabrycznie nowej automatycznej, hydraulicznej prasy kanałowej, perforatora butelek pet i nowego przenośnika łańcuchowego wraz z dostawami             i robotami towarzyszącymi dla Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.”

##### ...............................................................................

##### Nazwa Wykonawcy

##### ……………………………………………………………….….………

##### Adres Wykonawcy

##### ..............................................................................

##### Adres e-mail /nr telefonu

##### ..............................................................................

##### nr REGON i NIP

Wykonawca w oparciu o informacje i wymagania Zamawiającego opisane szczegółowo w OPZ przedstawia ofertę techniczną obejmującą niżej wymienione elementy:

    - Wypełnione formularze urządzeń – Tabela nr 1 i Tabela nr 2,

    - Koncepcję techniczną rozwiązania przedmiotu zamówienia z wymiarami – rysunek techniczny

ofertowy,

    - Szczegółowy harmonogram realizacji prac,

    - Zapotrzebowanie energii elektrycznej planowanej inwestycji,

    - Katalog części zamiennych nowych urządzeń z określeniem przybliżonego czasu pracy oraz 
z ceną w PLN,

    - Harmonogram przeglądów gwarancyjnych i pogwarancyjnych, dostarczonych urządzeń wraz
z cenami.

Na podstawie załączonych elementów oferty technicznej Wykonawca oświadcza, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania Zamawiającego zawarte w OPZ.

##### ………………………………………………………… 					………….……………………………………………………….

##### (miejscowość i data)       			                      	        (podpis osoby uprawnionej)

##### TABELA nr 1

##### PRZENOŚNIK ŁAŃCUCHOWY, NADPOSADZKOWY

| Lp. | Parametry techniczne i wyposażenie nowego przenośnika łańcuchowego nadposadzkowego | Wmagania | Parametry oferowanego przenośnika | Spełnia tak / nie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Czynna szerokość taśmy | min. 1.200 mm. |  |  |
| 2 | Szerokość taśmy | 1.300 mm. |  |  |
| 3 | Długość części poziomej | min. 3 m |  |  |
| 5 | Wysokość burt bocznych na części poziomej | min. 500 mm |  |  |
| 6 | Wysokość burt bocznych na części wznoszącej | min. 800 mm |  |  |
| 7 | Moc napędu | Max 7,5 kW |  |  |
| 8 | Wytrzymałość łańcucha | min 110 kN |  |  |
| 9 | Obciążenie taśmy | min 250 kg/m² |  |  |
| 10 | Prędkość przesuwu taśmy | Regulowana dopasowana do belownicy PresonaLP40EH1 |  |  |
| 11 | Taśma odporna na olej i smary | EP400/3 |  |  |
| 12 | Wysokość zabieraków stalowych | min 60 mm |  |  |
| 13 | Rozstaw zabieraków | max 800 mm |  |  |
| 14 | Układ automatycznego smarowania łańcuchów |  |
| 15 | Hamulec elektromagnetyczny z wentylatorem chłodzącym |  |
| 16 | „Łabędzia szyja” |  |
| 17 | Nogi wspierające, konstrukcja wsporcza przenośnika, osłon oraz niezbędnych części |  |
| 18 | Lej wrzutowy dla ładowanych odpadów |  |
| 19 | Lej przesypowy z drzwiami inspekcyjnymi, połączony z zasypem belownicy |  |
| 20 | Drzwi inspekcyjne wyposażone w wyłącznik bezpieczeństwa zatrzymujący pracę prasy |  |
| 21 | Linka bezpieczeństwa z dwukanałowym wyłącznikiem bezpieczeństwa |  |
| 22 | Przed przenośnikiem zamontowana belka oporowa uniemożliwiająca podjazd ładowarki zbyt blisko przenośnika |  |
| 23 | Dodatkowe oświetlenie LED-owe w miejscach wykonywania prac konserwacyjnych |  |
| 24 | Certyfikat CE |  |
| 25 | Kable z zabezpieczeniem przeciw uszkodzeniom spowodowanym przez gryzonie |  |
| 26 | Pokrycie lakiernicze: jedna warstwa podkładowa min 40 µm oraz jedna warstwa wykończeniowa 40 µm. Konstrukcja kolor RAL 5015 – niebieski, osłony oraz pokrywy kolor RAL 1023 – żółty |  |
| 27 | Inne niezbędne urządzenia i elementy umożliwiające prawidłową pracę belownicy LP40EH1 z nowym nadposadzkowy przenośnikiem łańcuchowym |  |

##### ………………………………………………………… 					………….……………………………………………………….

##### (miejscowość i data)       			                      	        (podpis osoby uprawnionej)

##### TABELA nr 2

##### PRASA KANAŁOWA

| L.p. | Parametry techniczne i wyposażenie prasy | Wymagania | Parametry oferowanej prasy | Spełnia tak / nie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rodzaj prasowanych odpadów | Przemiennie surowce wtórne: zmieszana chemia gospodarcza z różnymi rodzajami tworzyw sztucznych, butelki pet o różnej pojemności, folie, makulatura, puszki aluminiowe itp. |  |  |
| 2 | Wymiary otworu wlotowego | min. 1000 x 1500 mm |  |  |
| 3 | Siła zgniotu głównego od tyłu lub suma sił zgniotów wstępnego i głównego | min. 80 Mg |  |  |
| 4 | Nacisk jednostkowy: a) dla pras ze zgniotem wstępnym b) dla pozostałych pras | a) min. 87 N/cm² b) min. 90 N/cm² |  |  |
| 5 | Wydajność praktyczna pod obciążeniem (w warunkach pracy) | min. 360 m³/h |  |  |
| 6 | Wydajność praktyczna (minimalna) dla materiałów o gęstości nasypowej a) ok. 15 kg/m³ b) ok. 30kg/m³ c) ok. 50kg/m³ | a) 5,0 t/h b) 10,0t/h c) 17,0t/h |  |  |
| 7 | Wymiary beli (wys. x szer.) | 750 x 1100 mm |  |  |
| 8 | Zbiornik oleju | Max. 1300 litrów |  |  |
| 9 | Możliwość ustawienia długości beli min. w zakresie | 600 – 2000 mm |  |  |
| 10 | Waga bel przy długości 1200mm o gęstości nasypowej: a) ok. 15 kg/m³ np. butelki pet b) ok. 30kg/m³ np. tw. sztuczne c) ok.50kg/m³ np. karton | a) min. 240 kg b) min. 340 kg c) min. 550 kg |  |  |
| 11 | Napęd główny | Max. 55kW |  |  |
| 12 | Wymiary gabarytowe prasy: - długość bez zsuwni: - szerokość: - wysokość z perforatorem do miejsca podłączenia przesypu przenośnika przerobionego łańcuchowego Poz.1-2 | Max. 11.200 mm Max. 2.300 mm Max. 3.200 mm |  |  |
| 13 | Masa całkowita | od 22 do 25 Mg |  |  |
| 14 | Wiązanie automatyczne pionowe | 5-krotne |  |  |
| 15 | Prowadnica dla gotowych bel - Zsuwnia z łukowym przekierowaniem balotów do posadzki |  |
| 16 | System sterowania ze sterownikiem wraz z wyświetlaczem (panel dotykowy) min. 10” z wizualizacją kompletnej prasy wraz z perforatorem i wykazem błędów oraz komunikatów wszystko w języku polskim. |  |
| 17 | Automatyczny system powiadamiania o usterce na wyświetlaczu w języku polskim |  |
| 18 | Możliwość zapisywania recept dla każdego rodzaju materiału |  |
| 19 | Perforator wysuwany i wsuwany do leja zasypowego sterowany z poziomu pulpitu, elementy perforujące – łatwo wymienne np. wkręcane |  |
| 20 | Wydajność perforatora butelek PET 40.000 szt./godz. o pojemności od 1,5 do 2 l. |  |
| 21 | Blokada procesu belowania dla innych materiałów jak PET przy wsuniętym do leja zasypowego perforatorze |  |
| 22 | Uchwyt na drut dla szpul o wadze min. 500 kg (zadaszenie nad drutami, chroniące przed zabrudzeniem) |  |
| 23 | Wyłącznik bezpieczeństwa poziomu i temperatury oleju |  |
| 24 | Ogrzewanie szafy sterowniczej |  |
| 25 | Główna pompa oleju hydraulicznego – podać rodzaj i typ |  |
| 26 | Podgrzewacz oleju |  |
| 27 | Chłodzenie oleju |  |
| 28 | Duże boczne drzwi rewizyjne umieszczone z obu stron korpusu prasy z szybkim zamkiem i zabezpieczeniem pozwalają na swobodne oględziny komory prasy |  |
| 29 | Jeden, centralny, masywny nóż tnący o maksymalnie 4 krawędziach tnących (wyklucza się stosowanie większej ilość, mniejszych noży, w formie np. „grzebienia”) – nie dotyczy pras ze zgniotem wstępnym |  |
| 30 | Automatyczny wybijak materiału, działający na całej szerokości zasypu, z pochyłym wykonaniem dolnej części wybijaka dla lepszego usuwania odciętego materiału i większej oszczędność energii elektryczne – nie dotyczy pras ze zgniotem wstępnym |  |
| 31 | Wymienne płyty w komorze prasowania na podłodze i ścianach bocznych. Dodatkowo płyty na podłodze wykonane ze stali trudno ściernej typu Hardox min. 450 lub tożsamy |  |
| 32 | Dodatkowy wyświetlacz cyfrowy wys. cyfr min.100mm |  |
| 33 | Centralny punkt smarujący rolki płyty prasującej |  |
| 34 | Mechaniczny system transferowy kluczy na wszystkich drzwiach i klapach rewizyjnych wg najnowszych norm i wytycznych zapewniający bardzo wysoki stopień diagnozy bezpieczeństwa |  |
| 35 | System kluczy zabezpieczających w celu dostępu do klap rewizyjnych |  |
| 36 | Trójstronny hydrauliczny zwężacz kanału o nacisku min. 50t |  |
| 37 | Pierwsze wyposażenie w oleje hydrauliczny |  |
| 38 | Pierwsze wyposażenie w drut, minimalna waga 1 rolki – 500 kg |  |
| 39 | Wolnostojąca szafa sterownicza |  |
| 40 | Wyłączenie prasy przy braku surowca |  |
| 41 | Wiązanie elektryczne (podajnik drutu i wiązarka) lub hydrauliczne |  |
| 42 | Licznik długości beli |  |
| 43 | Dodatkowe oświetlenie LED-owe w miejscach obsługi, serwisowych i konserwacji |  |
| 44 | Kable z zabezpieczeniem przeciw uszkodzeniom spowodowanym przez gryzonie |  |
| 45 | Podesty serwisowe i BHP |  |
| 46 | Inne pozostałe niezbędne urządzenia i elementy umożliwiające prawidłową pracę nowej prasy z przerobionym przenośnikiem łańcuchowym poz. 2-1 oraz z istniejącą linią sortowniczą |  |

##### ………………………………………………………… 					………….……………………………………………………….

##### (miejscowość i data)       			                      	        (podpis osoby uprawnionej)